ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 1998-1/20-02

18.06.2020. године

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације

Провером конкурсне документације уочено је да је изостављена једна ставка у обрасцу 2г на  страни 60 ове конкурсне документације.

Додаје се ставка 12. Вентил за даљинско отварање-затварање ф 3/4" са процентуалним затварањем од 0-100%, ком, 10.

У прилогу достављамо измењену страницу 60.

Комисија

(ОБРАЗАЦ 2г)

Партија 4 – водомери

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоризонтални водомер DN 15 (1/2“), NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 10 |  |  |
|  | Хоризонтални водомер DN 20 (3/4“) , NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 20 |  |  |
|  | Хоризонтални водомер DN 25 (1“) , NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 10 |  |  |
|  | Хоризонтални водомер DN 32 (5/4“) , NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 5 |  |  |
|  | Хоризонтални водомер DN 40 (6/4“) , NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 3 |  |  |
|  | Хоризонтални водомер DN 50 (2“) , NP 16,пропелерни са мокрим механизмом | ком | 1 |  |  |
|  | Индустријски водомер DN 50 , прирубнички NP 16 | ком | 2 |  |  |
|  | Индустријски водомер DN 80 , прирубнички NP 16 | ком | 2 |  |  |
|  | Индустријски водомер DN 100 , прирубнички NP 16 | ком | 1 |  |  |
|  | Комбиновани водомер DN 80/20 , L=300mm | ком | 1 |  |  |
|  | Комбиновани водомер DN 100/20 , L=360mm | ком | 1 |  |  |
|  | Вентил за даљинско отварање-затварање ф 3/4" са процентуалним затварањем од 0-100% | ком | 10 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена: Наведени водомери ће се испоручивати сукцесивно по захтеву наручиоца.Водомери су за хладну воду.Испоручени водомери морају имати:

- Атест домаће акредитоване лабараторије о испитивању

- Извештај о здравственој исправности (не старије од годину дана)

- Сертификат ИСО 9001 за произвођача

- Решење о одобрењу типа мерила издато од Дирекције за мере и драгоцене метале

Карактеристике:

- Водомери са мокрим механизмом класе тачности „Б“ по ISO 4064 (или класе тачности II по MID-u)

- Минимална вредност очитавања 0,05 литара

- Радни притисак PN 16

- Припремљени за даљинско (радио) очитавање

- Водомери морају имати 2 холендера и сито

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.8/2020 | 60/121 |
| --- | --- |