ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА

Број: 2398-2/17-02

10.08.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за додатне информације и појашњење конкурсне  	документације за јавну набавку добара ЈНМВ бр.13/2017, по захтеву понуђача „ANIKON“ - Ниш

На основу Вашег захтева заведеног код нас под бројем 2398 -1 од 10.08.2017. године обавештавамо Вас да је до пропуста дошло приликом куцања и да ће то бити исправљено

У прилогу достављамо и измењену страницу 16/29 конкурсне документације

Комисија

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Рeдни број | Назив матeријала | Јeдиница мeрe | Количина | Цeна бeз ПДВ | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утопна бунарска пумпа са електромотором за питку воду за „Лептерију“ - Верткална уградња - Тип заптивача вратила: механички заптивач - Q min = 41 l/sec - H min = 60 m - Veza , flanša ф 150 mm - P max = 37 KW - Максимални пречник пумпе 8“ - Ефикасност мотора минимум 75% - Дужина кабла минимум 4m | ком | 1 |  |  |
|  | Утопна бунарска пумпа са електромотором за питку воду за ИБ-5 „Чука“ - Верткална уградња - Тип заптивача вратила: механички заптивач - Q min = 5 l/sec - H min = 60 m - P max = 11 KW - Максимални пречник пумпе 6“ - Ефикасност мотора минимум 75% - Дужина кабла минимум 4m | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомeна: Понуђене пумпе морају да имају следећи атест ACS.У понуђену цену треба урачунати трошкове испоруке . Гаранција за пумпу и електромотор мора бити најмање 24 месеци.

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр 13/2017 | 16/ 29 |
| --- | --- |