##### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

Бр:1822-2/22-02

Датум:05.05.2022. године

СОКОБАЊА

Број:  Н 18/2022

ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку услуга, тестирање бушотине Лептерија са набавком и уградњом потребне опреме по спецификацији најкасније до 13.05.2022.године до 12 часова.

| Редни број | Назив материјала | Јединица мере | количина | Цена без ПДВ | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАБАВКА И УГРАДЊА ИНСТРУМЕНТА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ МУТНОЋЕ - ТУРБИДИМЕТАР Уређај се сатоји од следећих компоненти: Универзални контролер - предајник, зидна монтажа Инструмент обезбеђује: - приказ мерења у опсегу који се може изабрати од -9999 до 9999, што одговара улазу 0-20 mA или 4-20 mA; - Vdc напајање за напајање петље од 4-20 mA предајника; - функција аутоматске контроле мерења - аларм од ниског/високог мерења, прековременог рада подешене тачке и логичког улаза; - програмабилни двоструки аналогни излаз за снимање и аквизицију мерних вредности или PID регулацију; - функција задржавања / аларма активирана са два екстерна безнапонска контакта - аутоматска / ручна функција ауточишц́ења. Спецификације • Приказ: вишелинијска графика • Улаз од: 0-20 или 4-20 mA појединачни или диференцијални • Скала: - 9999 / +9999 са избором децималне тачке • Мерна јединица: може се изабрати и конфигурисати са 4 цифре • 2 задате тачке са мин/мак функцијом, програмирањем хистерезе и времена кашњења • Аналогни излаз: 0-20 или 4-20 mA изолован за PID регулацију или пренос мерења • Мин/макс алармни релеј, функција за активирање/деактивирање се може изабрати • Конфигурација параметара на два нивоа са приступним кодом који бира оператер • Два логичка дигитална улаза за функцију чекања или аларма, избор • Напајање: 85/264 Vac - 50/60 Hz, 5 BA • Заштита: IP 65 • Димензије: 256x230x89 mm • Регистровани дизајн: 002564666-002 Опције 091.428 Напајање 9/36 Vdc - 24 Vac Кућиште сонде за мерење мутноће: Кућиште мерног инструмента мутноће, преливно, погодно за мерење мутноће испд 1000 NTU у систему са сондама . Треба бити израђено од ПВЦ материјала и испоручено са припадајућим ПЕ цревима за повезивање димензија 4x6mm најмање дужине 5 метара. Сонда за мерење мутноће: - Напајање из струјне петље излазног сигнала 4-20mA - Серијска комуникација RS485 типа стандардним Модбус протоколом, као и путем ASCII команди за потребе конфигурисања сонде. - Могућност избора мерног опсега до 0-4; 0-40; 0-400NTU. Резолуција 0.001 на скали од 4NTU - Напон напајања у опсегу од 9 до 36В DC - Радна температура -5/50 °C - Кућиште сонде израђено од ПВЦ материјала, отпорно на радни притисак до 6 бара - Одговарајући кабл дужине најмање 10m. - Софтвер за баждарење сонде. - Конвертор RS485 на УСБ. - Упутство на српском језику | ком | 1 |  |  |
|  | НАБВКА И УГРАДЊА УЛТРАЗВУЧНОГ МЕРАЧА ПРОТОКА Безконтактно мерење протока течности по ултразвучном принципу. Уређај поседује велики ЛЦД екран интегрисани дата-логгер, сет „CLAMP-ON“ трансмитера. Уређај подржава следеће опције мерења: V-метод, W-метод и Z-метод. Мерење протока са високом прецизношћу – 1,0 % FS. Широк мерни опсег и опсег пречника цевовода RS-232 серијски интерфејс. Мали габарити и тежина. СЕТ САДРЖИ: Електронску јединицу Сет „CLAMP-ON“ трансмитера * ТМ-1: DN50mm~DN400mm Сигнални кабл за ултразвучне трансмитере 2 x 5m Кабл за пренос података Прибор за фиксирање трансмитера Корисничко упутство ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Линеарност 0,5% Поновљивост 0,2% Тачност ± 1% при протоку ˃ 0,2 mps Време одзива 0-999 секунди,подесиво од стране корисника Опсег брзина ± 32 m/s Опсег пречника цевовода 15 mm – 1000mm, у зависности од типа трансмитера Материјал цевовода Челик, нерђајући челик, ливено гвожђе,цементне цеви, бакар,алуминијум и ПВЦ и тврда пластика Тотализер 7 карактера, позитиван и негативан проток Тип флуида Готово све врсте течности Сигурност Закључавање подешених вредности. Потребна је шифра за откључавање Дисплеј 4 x 16 карактера Комуникациони интерфејс RS-232 Дужина кабла трансмитера 2 x 5m (на захтев већа дужина кабла) Потрошња Мање од 1,5W Data logger Интегрисани data logger can Мануелни тотализер 7 карактера, „press-key-to- go“ тотализер за калибрацију Материјал кућишта ABS Температурни опсег за електронику -20°C do +50 °C Температурни опсег за трансмитере -30°C do +80 °C | ком | 1 |  |  |
|  | НАБАВКА И УГРАДЊА ХИДРОСТАТИЧКОГ МЕРАЧА НИВОА СА GPS ПРЕНОСОМ ПОДАТАКА НА РАЧУНАР Опсег мерења: 0-50m Дужина кабла: 60m Излаз аналогни: 4-20mA Напајање двожично:12-30V DC Tačnost: 0,2% Степен заштите: IP 68 Намена: за чисту воду Макс. температура медијума: 60оC ИНДУСТРИЈСКИ GSM/GPRS УРЕЂАЈ Карактеристике Индустријски GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz комуникациони/телеметријски уређај Заснован на Simcom SIM900D модулу Уређај је конфигурисан да шаље СМС поруке о променама вредности мерних уређаја који су прикључени на њега. Три различите платформе на основу броја улаза и излаза: 6/3/0* аналогни напон/струјни улази, 6/3/1* релејни излази са NO контактима и 8/4/1* оптокуплер улази хардверских платформи RS232 DCE серијски интерфејс Дигитални улази и релејни излази су галвански изоловани што омогуц́ава лаку имплементацију у сваки систем Стање уређаја дефинисано са четири ЛЕД диоде Широк опсег напајања од 8 до 30V DC Монтажа на ДИН шину 35 mm Техничке карактеристике: GSM: SIMCOM SIM900DД Четворопојасни GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz У складу са стандардом GSM фаза 2/2+ Излазна снага: Класа 4 (2V на 850/900MHz) Класа 1 (1V на 1800/1900MHz) СИМ картица: Мини СИМ, 1.8V/3.0V Серијски интерфејс: RS232 DCE конфигурација, DB9 женски Брзина серијског преноса у командном режиму: 9600 bps, 8N1 Аналогни улази: 3 улаза са заједничким скупом, са подесивим софтвером: - струјни улази 0-20mA или 4-20mA - напонски улази 0-5V или 0-10V Дигитални улази: 4 улаза са заједничким скупом, одвојени оптокаплерима. Номинални 12V DC – 24V DC mak 30V DC Логика 0 – Улазни напон < 4V DC Логика 1 - Улазни напон >5V DC Режим бројања: 0 - 65535 импулса Релејни излази 3 релеја са NО контактима, 5А, 30V DC / 250V AC Антенски конектор: SМА женски, GSM 50Ω антена са каблом од 3m укључеа ЛЕД индикација: Pover ON, GSM ON, Ready, Busy Напајање: DC напајање, од 8 до 30V Конектор за напајање: Редна стезаљка 5mm, 2.5mm2 Потрошња енергије: Stand-by 0.2V, маx. 3V Димензије: 35x85x58 mm; 70 x 85 x 58 mm; 105x85x58mm (без прикључних блокова) Тежина: cca 150g Заштита: IP40 Опсег температуре: -20°C до +75°C, 0 до 95% RH (без кондензације) Монтажа: на ДИН шину 35 mm | ком | 1 |  |  |
|  | Израда извештаја тестирања, дефинисање капацитета захватања из бунара са предлогом реконструкције постројења | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена: У цену укалкулисати монтажни материјал ( исправљач 24 VDC, кутија за прикључење сензора, каблови за електро повезивање и повезивање сигнала, ситан монтажни материјал) као и остале трошкове ( долазак на објекат, монтажа мерне опреме, калибрацијауређаја и пуштање опреме у рад). Извештај тетирања, дефинисање капацитета захватања из бунара са предлогом реконструкције постројења треба доставити у дигиталном облику-1ком, и у штампаном облику-2 ком.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22

Тел-факс: 018/830-977 или

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Одговорно лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Тел/факс |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |

П О Н У Д А

Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку услуга – тестирање бушотине Лептерија са набавком и уградњом потребне опреме.

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): -______________________________________________

____________________________________________________________________

Рок извршења услуге:  ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.

Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији услуга у поступку набавке услуга на које се закон не примењује број Н 18/2022.

Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________

Потпис Понуђача,

____________________